## Slide 1: Lignes d’influence
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 2: Objectif du cours
A la fin de ce cours, vous saurez:
Comment tracer la ligne d’influence d’une réaction d’appuis, d’une force de liaison ou d’un effort intérieur sans calculs
Comment déterminer le signe dans une ligne d’influence
Comment trouver la position la plus défavorable d’un train de charge sur une poutre en utilisant la ligne d’influence

## Slide 3: Contenu du cours
Définition d’une « ligne d’influence »
Calcul des lignes d’influence par l’équilibre des fragments
Calcul des lignes d’influence par la Théorème des déplacements virtuels
  Principe et application aux réactions d’appuis
  Lignes d’influence des forces de liaison
  Lignes d’influence des efforts intérieurs
  Trains de charges

## Slide 4: Lignes d’influence par la Tdv
Calculer par le Tdv
  La force de réaction pour en
  La ligne d’influence de
à
  Tdv:
x1
Ay
Q
dvA
dvA/3
L
L/3

## Slide 5: Lignes d’influence par la Tdv
Ligne d’influence de
Si :
  La valeur de lorsque la charge est positionnée en est la valeur de la déformée virtuelle en
  La ligne d’influence correspond à la déformée virtuelle
x
Ay
Q=1
dvA
dvA/3
L
L/3
LI Ay

## Slide 6: Lignes d’influence par la Tdv
Tracer la ligne d’influence de par le Tdv
  Ligne d’influence de la reaction = déformée virtuelle associée à la coupure simple qui extériorise avec
x
Ay
Q=1
dvA
dvA /3
L
L/3
1
LI Ay
-1/3
+
-
Déformée virtuelle
Ligne d’influence

## Slide 7: Lignes d’influence par la Tdv
Pour trouver la ligne d’influence d’un effet statique par le théorème des déplacements virtuels:
  Coupure simple relative à l’effet statique recherché
  Trouver la déformée virtuelle compatible avec les appuis tel que le déplacement virtuel associé à l’effet statique recherché soit égal à 1
  La ligne d’influence correspond à la déformée virtuelle
Cette méthode permet de tracer les lignes d’influence sans calculs

## Slide 8
Trouver l’allure (sans calculs) des lignes d’influence des réactions d’appuis pour une charge mobile (négliger le signe)
A
B
C
Q=1
B
C
LI
LI
LI

## Slide 9: Signe de la ligne d’influence
Si le déplacement virtuel associé à l’effet statique recherché est dans le sens opposé de celui de l’effet statique, le signe du travail de la charge unitaire donne le signe de la ligne d’influence.
Les lignes d’influence sont normalement calculées pour des charges qui résultent du poids propre des véhicules
  Charges verticales vers le bas
  Les valeurs positives sont les valeurs en dessous de la ligne repère

## Slide 10: Signe de la ligne d’influence
Recommandations:
  Contrôler l’équilibre pour une position de la force unitaire
  Contrôler le signe de l’effet statique recherché (ici ) pour cette position
  Les autres signes suivent automatiquement

## Slide 11
Trouver l’allure (sans calculs) des lignes d’influence des réactions d’appuis pour une charge mobile
A
B
C
Q=1
B
C
LI
LI
LI

## Slide 12: Exemple
A
B
C
Q=1
B
C
Déformée virtuelle associée à
LI
Trouver l’allure de la ligne d’influence du moment d’encastrement pour une charge mobile

## Slide 13: Ligne d’influence d’une force de liaison
V
V
N
N
Coupure relative à l’axe suivant
Coupure simple pour extérioriser et dans l’articulation
Déplacements virtuels dans le sens opposé des effets statiques extériorisés
V
V
1
1
N
N

## Slide 14
Tracer les lignes d’influence des forces de liaison verticales en et pour une charge mobile
B
C
Q=1
D
E
LI
LI

## Slide 15: Ligne d’influence des efforts intérieurs
Coupure relative à
Avec une déformation virtuelle unitaire dans le sens opposé à l’effort intérieur extériorisé
M
M
V
V
N
N
M
V
N
M
M
dq=1
V
V
dv=1
N
N
du=1

## Slide 16: Exemple
Tracer les lignes d’influence des efforts intérieurs suivants pour une charge mobile : , et
  et sont les sections juste à gauche et juste à droite de l’appui
B
C
Q=1
G
B
LI
LI
LI

## Slide 17
Tracer les lignes d’influence des efforts intérieurs suivants pour une charge mobile : , et
B
C
Q=1
B
C
LI
LI
LI
G

## Slide 18: Train de charges
Un groupe mobile de charges dont les positions relatives et les intensités sont fixes.
Intéressant: trouver la position d’un train de charges qui maximise l’effort statique
x

## Slide 19: Exemple
Trouver la position du train de charges qui maximise le moment en
Il faut trouver la position des charges et qui maximise leur travail virtuel
2m
P2=60kN
P1=40kN
S
20m
10m
MS
MS
dq=1
Déf. virtuelle
dv

## Slide 20: Exemple (suite)
20m
10m
MS
MS
dq=1
dv
2m
P2=60kN
P1=40kN
20m
10m
MS
MS
dq=1
dv
Possibilité 1
Possibilité 2
Indication: Pour un train formé de charges concentrées, le maximum d’un effet se produit toujours lorsqu’une charge se trouve au droit d’un sommet de la déformée virtuelle.

## Slide 21: Exemple (suite)
20m
10m
MS
MS
dq=1
dv
2m
P2=60kN
P1=40kN
Déf. virtuelle
Moment maximal en :

## Slide 22: Chapitres à étudier dans le TGC 1
Chapitre 12: Lignes d’influence 12.1 à 12.3 et 12.5

## Slide 23: Références
Références des illustrations par ordre d’apparition
[1] Rainbow Bridge © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
[2] Icone exercices: Figure © Dukesy68, CC BY-SA 4.0 ; Pont du Golden Gate, CC0 1.0

## Slide 24: Exercice
Deux amis X et Y aimeraient traverser un pont. Le pont est très léger et ils pensent d’abord à traverser l’un après l’autre. X, qui est le plus petit et pèse 60 kg, va en premier.
X n’a pas des difficultés pour passer, le pont reste stable. Quel est le poids propre minimum du pont (en kg/m') pour lequel X peut traverser le pont sans qu’un des trois appuis soit en traction (force de réaction orientée vers le bas) ?
Après que X ait passé le pont, les deux amis se demandent si Y, qui pèse 100 kg, peut aussi passer le pont. Ils réfléchissent et décident que X devrait se placer sur le pont alors que Y traverse le pont. Où est-ce que X devrait se placer pour que Y puisse traverser le pont sans qu’un des trois appuis soit en traction ? Donner toutes les positions x pour lesquelles cette condition est satisfaite. Les positions valables sont x = 0 m à 20 m. L’effet du poids propre du pont peut être négligé pour question b.

## Slide 26: Lignes d’influence par le Tdv
Récapitulation de la méthode pour tracer les lignes d’influence par le TdV:
Pour trouver la ligne d’influence d’un effet statique par le théorème des déplacement virtuels:
Coupure simple relative à l’effet statique recherché
Trouver le déplacement virtuel compatible avec les appuis tel que le déplacement virtuel associé à l’effet statique recherché est égal à 1.
Introduire le déplacement virtuel associé à l’effet statique recherché dans le sens opposé à celui de l’effet statique.
Les valeurs positives sont les valeurs en dessous de la ligne de repère (pour une charge unitaire vers le bas).
 Cette méthode permet de tracer les lignes d’influence sans calcul.

## Slide 27: Examen 2
Exercice 1 (34 points)
Calculer les réactions d’appuis et dessiner les dans un diagramme avec leur sens réel. Indiquer les composantes éventuellement nulles de certaines réactions.

## Slide 28: Examen 2
Contrôler la composante verticale de la force de réaction en B avec le théorème de déplacement virtuel en combinaison avec une coupure simple.

## Slide 29: Examen 2

## Slide 30: Examen 2
Tracer avec soin l’allure de la déformée. Indiquer les points d’inflexion.

## Slide 31: Examen 2
Exercice 2 (20 points)
Pour cette structure:
Calculer les réactions d’appuis et dessiner les dans un diagramme avec leur sens réel. Indiquer les composantes éventuellement nulles de certaines réactions.
Tracer les diagrammes des efforts intérieurs NVM et calculer toutes leurs valeurs caractéristiques (valeurs minimales/ maximales, valeurs aux extrémités des poutres).
Tracer avec soin l’allure de la déformée. Indiquer les points d’inflexion et les plis.

## Slide 32: Examen 2
Calculer les réactions d’appuis et dessiner les dans un diagramme avec leur sens réel. Indiquer les composantes éventuellement nulles de certaines réactions.

## Slide 33: Examen 2
Diagrammes NVM et déformée

## Slide 34: Examen 2

## Slide 35: Examen 2
Calculer les réactions d’appuis et les dessiner dans un diagramme avec leur sens réel. Indiquer les composantes éventuellement nulles de certaines réactions.

## Slide 36: Récapitulation
Définition: Ligne d’influence
La courbe qui donne la valeur d’une force de réaction ou d’un effort intérieur à une position fixe pour toutes les positions possible d’une charge mobile.
x
Ay
By
Q=1
1
+
LI Ay
-
-1/3
L
L/3

## Slide 37: Récapitulation
Définition: Ligne d’influence
La courbe qui donne la valeur d’une force de réaction ou d’un effort intérieur à une position fixe pour toutes les positions possible d’une charge mobile.
La ligne d’influence est typiquement calculée pour une charge unitaire.
x
Ay
By
Q=1
1
+
LI Ay
-
-1/3
L
L/3

## Slide 38: Récapitulation
Calculer les lignes d’influence par le théorème des déplacements virtuels
x
Ay
Q=1
Exemple: Ligne d’influence de la réaction Ay
dvA
dvA/3
L
L/3
dvQ
Si dvA=1: La déformée virtuelle correspond à la ligne d’influence.
1
LI Ay
-1/3
+
-

## Slide 39: Récapitulation
Signes des lignes d’influence
Le travail virtuel de l’effet statique recherché:
Le travail virtuel de la charge appliquée (force unité):
Le déplacement virtuel associé à l’effet statique recherché doit être dans le sens opposé à celui de l’effet statique:
Le signe du travail de la force unité (le signe de ) donne le signe de la ligne d’influence.
dvQ est positive dans la direction de Q
 dWext est positive dans cette direction

## Slide 40: Récapitulation
Signes des lignes d’influence
Les lignes d’influence sont normalement calculer pour des charges qui résultent du poids propre des véhicules  charges verticales vers le bas.
 Les valeurs positives sont les valeurs en dessous de la ligne de référence si le déplacement virtuel associé à l’effet statique recherché est dans le sens opposé à celui de l’effet statique.