## Slide 1: Câbles
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 2: Objectif du cours
A la fin de ce cours, vous saurez:
Quelles sont les caractéristiques statiques d’un câble
Comment déterminer la forme d’un câble sous charges arbitraires en utilisant les équations différentielles d’équilibre ou l’équilibre de fragments
Comment déterminer la forme d’un câble sous charges concentrées
Quelles sont les similitudes entre un câble et un arc

## Slide 3: Contenu du cours
Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Câble sous une charge uniformément répartie sur l’horizontale
    Analyse par l’équation différentielle
    Analyse par l’équilibre des fragments
Câble sous une charge uniformément repartie le long de l’axe du câble
Câble sous charges concentrées
Comparaison câble - arc

## Slide 4
Stade Olympique de Munich, 1972

## Slide 6
Allianz Arena à Munich, 2005

## Slide 9: Câble
Elément structural qui n’est résistant qu’à l’effort normal de traction (tension du câble)
  Le câble représente une liaison unilatérale
  Le câble n’offre de résistance ni à la compression, ni à l’effort tranchant, ni à la flexion, ni à la torsion (le diamètre est très faible par rapport à sa longueur)
Matériaux
  Acier à très haute résistance (acier pour câbles)
  Fibres de carbone
  Fibres naturelles
Géométrie du câble
  Câble non chargé: lâche, sans forme définie
  Les charges sur le câble définissent sa configuration
  But des analyses des câbles: trouver pour une charge donnée la forme qui permet d’avoir l’équilibre du câble
  Types de charges: poids propre, charges concentrées ou distribuées, prétension
  L’hypothèse des petites déformations n’est plus valable

## Slide 10: Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Câble sous charge répartie arbitraire (cas plan)
Hypothèses:
  Le câble est inextensible (la forme change mais pas la longueur)
  La force répartie agit vers le bas (effet de la pesanteur)
Objectif:
  Trouver : la forme qui permet l’équilibre du câble avec la charge
: la portée du câble
: la flèche du câble
: la longueur du câble

## Slide 11: Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Equilibre d’un petit tronçon d’un câble sous des charges verticales:
: effort normal (tension) qui agit dans la direction du câble ( a la même pente que le câble)
Décomposition de N en 2 inconnues et :

## Slide 12: Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Equilibre d’un petit tronçon d’un câble sous des charges verticales:
Longueur du câble:

## Slide 13: Equation différentielle d’équilibre d’un câble
Effort normal
Composante verticale
Composante horizontale
Charge répartie verticale (positive vers le bas)
Configuration du câble / forme en équilibre
Longueur du câble

## Slide 14: Exemple: câble sous une charge uniformément répartie sur l’horizontale
Calculer avec l’équation différentielle
  La composante horizontale si la flèche est égale à
  L’effort axial minimal et maximal dans le câble ( et )

## Slide 15: Exemple (suite)

## Slide 16: Exemple (suite)

## Slide 17
Calculer avec l’équilibre par tronçon
  La composant horizontale si la flèche est égale à
  L’effort axial minimal et maximal dans le câble ( et )

## Slide 18
(suite)

## Slide 19: Résumé: câble sous une charge uniformément répartie sur l’horizontale
2 supports sur la même hauteur:
La configuration du câble est une parabole.
  Plus la composante horizontale est grande, plus la flèche du câble est petite
  Longueur:

## Slide 20: Câble sous une charge uniformément répartie le long de l’axe du câble
La configuration d’un câble sous une charge uniformément répartie le long de l’axe du câble est appelée chaînette
poids propre du câble par mètre de longueur du câble

## Slide 21: Câble sous une charge uniformément répartie le long de l’axe du câble
Axes passant par le sommet:
On peut montrer que la solution de cette équation différentielle est la chaînette:

## Slide 22: Câble sous une charge uniformément répartie le long de l’axe du câble
Longueur du câble:
Effort axial du câble:

## Slide 23
Câble sous forces concentrées
  Configuration du câble: ligne brisée (poids propre négligé)
  Objectif: trouver

## Slide 24: Comparaison câble-arc
 | Câble | Arc
Effort normal | Traction | Compression
Matériaux | Acier Fibre de carbone Fibre naturelle | Béton (avec faible armature) Pierre naturelle Bois

## Slide 25
Heinz Isler

## Slide 26: Chapitres à étudier dans le TGC 1
Chapitre 10: Câbles (sauf 4.5)

## Slide 27: Préparation de l’examen
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 28: Examen
Date 01.07.2022 from 09h15 to 12h15
Salle: CE6
Durée: 3h
Formulaire («Cheat sheet»): Deux pages (=une feuille recto-verso)
Des « cheat sheets » photocopiés ou imprimés ne sont pas permis.

## Slide 29: Sujets
Tous sujets qu’on a traités pendant le cours
= Chapitres 1-12 du livre “Analyse des structures et milieux continus – Statique appliquée”
Pas à l’examen:
  1.3.3 Action du vent
  10.4.5 Câble surbaissés
  13 Propriétés des figures planes

## Slide 30: Préparation à l’examen
Comprendre la théorie
Faire des exercices (aussi: exercices supplémentaires, un exercice d’un examen)
Venir aux séances de préparation avec vos questions
  Dates:
    Jeudi 16.6.2022 10-12:00
    Samedi 25.6.2022 10-12:00
  Sur site / zoom / hybride?

## Slide 31: Examen
EQUILIBRE
Corps isolé
Schéma statique

## Slide 32: Références
Références des illustrations par ordre d’apparition
[1] Rainbow Bridge © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
[2] Olympiastadion München © Arad Mojtahedi
[3] Allianz Arena, Munich © Tobias Alt, CC BY-SA 4.0
[4] Icone exercices: Figure © Dukesy68, CC BY-SA 4.0 ; Pont du Golden Gate, CC0 1.0
[5] Photographies des coques de Heinz Isler: © Ramm et Schunck; 2002
[6] Figures sur les câbles: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005.

## Slide 34: Câbles
Vérifier la solution, calculer la longueur s et la tension N(x) du câble:

## Slide 35: Câbles
Vérifier la solution, calculer la longueur s et la tension N(x) du câble:

## Slide 36: Câbles
Avantage de la prétension
Assurer la rigidité de la structure (la flèche du câble pour une charge orthogonale à câble diminue si le câble est tendu  voit équation différentielle du câble)
Elle permet la reprise des compressions dues aux charges (prétension + compressions dues aux charges = tension)

## Slide 37: Câbles
Câble surbaissé
Surbaissé = quasi plat, fortement tendu
 La géométrie du câble peut être simplifiée.
Condition:
Cette condition est remplie, si
Approximations qui en résultent pour la chaînette:
Une force répartie le long du câble peut être assimilée par une force répartie sur l’horizontale.
La chaînette d’un câble surbaissé peut être assimilée par une parabole.

## Slide 38: Câbles
Câble surbaissé – cont.
Approximations qui en résultent pour le câble parabolique et la chaînette:
L’effort normal est à peu près constant et égal à H:
La longueur s du câble peut être estimée comme:
1. Approximation (à éviter): Longueur = portée
Pour calculer la longueur du câble on a souvent besoin d’une approximation un peu plus précise que
< La construction en câble exige des dimensions très précises.
2. Approximation (meilleure): Expansion de Taylor (1er ordre)

## Slide 39: Câbles
Câble surbaissé – cont.
Expansion de Taylor (1er ordre) pour estimer la longueur du câble
k est la pente à l’appui

## Slide 40: Câbles
Contenu:
Introduction (types des câbles, matériaux, pré-tension)
Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Câble sous une charge répartie sur l’horizontale
Câble sous une charge uniformément repartie le long de l’axe du câble
Câble surbaissé
Câble sous des charges concentrées
Comparison Câble - Arc

## Slide 41: Types de câbles
Câbles quasi-rectilignes
  Câbles qui ne sont presque pas chargés entre leurs extrémités
  Haubans, suspentes et tirants
Câbles courbes
  Charges distribuées
  Câbles de grande portée
Réseaux (ou nappes)
  Câbles croisés
   Surface courbe
Autres
  Tenségrités
  Toiles
  Structures pneumatiques

## Slide 42
Robert Hook, 1675