## Slide 1: Modélisation, appuis et organes de liaison
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 2: Objectif du cours
A la fin de ce cours, vous saurez:
Quels sont les différents types d’appuis et les composantes qu’ils reprennent
Distinguer si un système simple ou composé est isostatique, hyperstatique ou un mécanisme
Calculer les forces de liaison à une articulation
Aujourd’hui
Semaine 1-3

## Slide 3: Contenu du cours
Appuis
  Définition
  Appuis usuels:
    Appuis à rouleau
    Articulation
    Encastrement
  Résumé des appuis usuels (en plan)
Conditions d’appui
Organes de liaison et structures composées

## Slide 4: Appuis
Organes de liaison de la structure avec la fondation
Au droit d‘un appui, certaines composantes du déplacement relatif à la fondation (ou degrés de liberté) sont bloquées
Les liaisons imposées par les appuis font naître des réactions d‘appuis
Pour les faire apparaître
  Couper la structure au droit de ses appuis
  Disloquer les appuis et la structure
  Les réactions d‘appuis apparaissent comme action et réaction

## Slide 5: Appui à rouleau
Impose un seul blocage de translation (les autres DDL sont libres)
  La ligne d‘action de la réaction d‘appui est définie. Elle est orthogonale au plan d‘appui
  Seulement la composante de la réaction d‘appui est inconnues
  1 inconnue
Symboles graphiques:
x
y

## Slide 6: Appui à rouleau

## Slide 7: Articulation
S‘oppose à toutes translation du point d‘appui mais laisse libre les rotations autour de ce point
  La ligne d‘action de la réaction d‘appui n‘est pas définie
  Dans le plan: 2 inconnues
  Dans l‘espace: 3 inconnues
D’autre termes équivalents: rotule, appui articulé
Symboles graphiques:
x
y

## Slide 8: Articulations
Appui à balanciers à contact linéaire
Articulation

## Slide 9: Encastrement
S‘oppose à toute translation et toute rotation du point d‘appui
  Dans le plan: 3 inconnues
  Dans l‘espace: 6 inconnues
Symboles graphiques:

## Slide 10: Encastrement

## Slide 11: Résumé des appuis usuels (en plan)
L‘appui réel a toujours des imperfections:
  Frottement qui gêne le roulement des rouleaux
  Frottement qui gêne la rotation des articulations
  Du jeu qui empêche de faire un encastrement parfait
 L‘ingénieur doit juger comment on peut modéliser l‘appui (c’est-à-dire trouver sa fonction principale)
 | Rouleau |  |  | Articulation |  |  | Encastrement |  | 
Grandeur cinématique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grandeur statique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Rouleau |  |  | Articulation |  |  | Encastrement |  | 
Grandeur cinématique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grandeur statique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fx , u
Fy , v
Mz, qz

## Slide 12: Conditions d’appuis
L’ensemble des appuis d’une structure (ou conditions d‘appui) doit empêcher tout déplacement rigide de cette structure
Nombre de degrés de liberté (DDL) d‘un solide:
  Dans le plan: 3 DDL
  Dans l‘espace: 6 DDL
  Il faut au moins 3 ou 6 blocages pour immobiliser le solide complètement
On distingue 3 conditions d’appuis:
  Isostaticité des appuis
  Hyperstaticité des appuis
  Mécanisme

## Slide 13: Isostaticité des appuis
Les conditions d’appui sont isostatiques/statiquement déterminées si la structure n’est pas un mécanisme et si les réactions d’appui d’un solide (soumis à un groupe d’actions quelconques) peuvent être calculées par les seules équations d’équilibre
Exemple de conditions d’appui isostatiques:

## Slide 14: Hyperstaticité des appuis
Lorsque, dans une structure qui n’est pas un mécanisme, le nombre des blocages est supérieur au nombre strictement nécessaire, les conditions d’appui sont hyperstatiques ou statiquement indéterminées
Exemples de conditions d’appui hyperstatiques:

## Slide 15: Mécanisme
Une structure qui n’est pas complètement immobilisée par ses appuis est un mécanisme
Exemples de mécanismes:

## Slide 16: Mécanisme, cas particuliers
Si les charges laisse la structure immobile, on peut calculer les réactions d’appuis pour les degrés de liberté qui sont bloqués
Pour les degrés de liberté qui ne sont pas bloqués on obtient une équation indéterminée du type
Pour une structure qui n’est pas complètement immobilisée mais qui est immobile sous certaines charges, on distingue entre:
  Mécanisme plan isostatique
  Mécanisme plan hyperstatique

## Slide 17
Les conditions d’appui des structures sont-elles:
  isostatique (I)
  hyperstatique (H)
  forment un mécanisme (M)

## Slide 18: Organes de liaison et structures composées
Organes de liaison: Dispositifs semblables aux appuis qui relient deux éléments structuraux (appui: un élément structural avec la fondation) Les organes de liaison bloquent certains degrés de liberté d’un élément par rapport à l’autre
Structures composées: Un ensemble d’éléments structuraux assemblés par des organes de liaison
a: appui, b: organe de liaison

## Slide 19: Types d’organes de liaison
L’articulation est l’organe de liaison le plus usuel
 | Articulation |  |  | Articulation axiale |  | 
Grandeur cinématique |  |  |  |  |  | 
Grandeur statique |  |  |  |  |  | 
 | Articulation |  |  | Articulation axiale |  | 
Grandeur cinématique |  |  |  |  |  | 
Grandeur statique |  |  |  |  |  | 
Fx , u
Fy , v
Mz, qz
W1
W2

## Slide 20: Exemples d’articulations
Articulation
Joint Gerber (considéré comme une articulation)

## Slide 21: Calculer les forces de liaison
Méthode de résolution:
  Couper et disloquer
  Aux coupes: pour chaque liaison coupée on doit introduire une force/un moment
  Pour calculer les forces de liaison, on formule l‘équilibre de W1 ou de W2
 Exactement la même procedure que pour les forces internes

## Slide 22: Exemple
Montrer que le système est isostatique
Calculer les forces de réaction et de liaison

## Slide 23: Exemple (suite)

## Slide 24: Isostaticité des appuis et liaisons
La structure est isostatique dans ses appuis et liaisons si les réactions d’appui et les forces de liaison peuvent être calculées par les seules équations d’équilibre.
Critères mathématiques:
  La structure est isostatiques dans ses appuis et liaisons si
  La structure est hyperstatique dans ses appuis et liaisons si
  La structure est un mécanisme si
Attention: Les critères 1 et 2 ne sont pas suffisants. On doit aussi contrôler que la structure ne forme pas un mécanisme.
Couper - Disloquer
m fragments
e équations d’équilibre
r réactions d’appuis
l forces de liaison

## Slide 25: Isostaticité des appuis et liaisons
Dans le cours Statique I:
Analyse des structures isostatiques
Première étape de toutes les analyses: contrôler si les conditions d’appui et liaison sont isostatiques
Deux étapes pour déterminer l’isostaticité
Vérifier et constater que la structure ne forme pas un mécanisme
Compter le nombre des réactions d’appui et forces de liaison inconnues et le comparer au nombre d’équations linéairement indépendantes (pas un critère suffisant)

## Slide 26: Exemples

## Slide 27
Déterminer si les structures planes suivantes sont des mécanismes (M), isostatiques (I) ou hyper-statiques (H) quant à leurs appuis et à leurs liaisons

## Slide 28
Proposer un système statique pour ce pont et déterminer son dégrées d’hyperstaticité extérieur et intérieur.
Pont de la Luette
Joint Gerber
Appui à rouleau
Articulation

## Slide 29: Chapitres à étudier dans le TGC 1
Chapitre 5: Appuis et modélisation 5.1 à 5.5
Chapitre 6: Organes de liaison et structures composées (en entier)

## Slide 30: Références
Références des illustrations par ordre d’apparition
[1] Rainbow Bridge © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
[2] Symboles des appuis à rouleau: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[3] Appui à rouleau © KMJ, CC BY-SA 3.0
[4] Symboles des articulations: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[5] Appuis à balanciers © Roulex_45, CC BY-SA 3.0
[6] Articulation du pont d'Henrious © Sébastien Thébault, CC BY-SA 3.0
[7] Symboles des encastrements: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[8] Stuttgarter Fernsehturm © Taxiarchos228, FAL
[9] With the authorisation of Jacques Rudaz © Etat du Valais, DMTE-INFRA cellule ouvrage d’art.
[10] Exemples de conditions d’appui isostatique: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[11] Exemples de conditions d’appuis hyperstatiques: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005

## Slide 31: Références (suite)
[12] Exemples de mécanismes: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[13] Exemples de cas particuliers de mécanismes: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[14] Exemple de structure composée: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[15] Viaduc du Viaur © Хрюша, CC BY 3.0
[16] Gerber beam Bridge © Katorisi, CC BY-SA 3.0
[17] Calcul des forces du liaison: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[18] Structures exercies “A votre tour”: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[19] Icone exercices: Figure © Dukesy68, CC BY-SA 4.0 ; Pont du Golden Gate, CC0 1.0

## Slide 32: Les liens de zoom
Cours: https://epfl.zoom.us/j/83504565511, Mardi 8:15-10:00
Exercices: Mardi 10:15-12:00
Séance de questions / réponses avec Igor Tomic et Katrin Beyer, mardi:
Igor Tomic: https://epfl.zoom.us/j/6965071488 11:00-12:00
Prof. Dr Katrin Beyer: https://epfl.zoom.us/j/83504565511 11:00-11:40
Heures de présence:
Igor Tomic: Jeudi 12:00-13:00, https://epfl.zoom.us/j/6965071488
Joaching Bastian Droz: Mardi 13:15-15:00, https://epfl.zoom.us/j/81235782758
Groupe | Assistant étudiant | Salle
1 | Joachim Bastian Droz | https://epfl.zoom.us/j/85665940256
2 | Norman Clément Gros | https://epfl.zoom.us/j/89964774622
3 | Rosa Schnebli | https://epfl.zoom.us/j/86499821323
4 | Florian Till Jermann | https://epfl.zoom.us/j/83748579334

## Slide 34: Contenu du cours
Appuis
Conditions d’appui
Organes de liaison et structures composées
Modélisation
  Etapes de la modélisation et l’analyse d’une structure
  Exemple

## Slide 35: Modélisation
Modélisation et analyse d’une structure
Isoler la partie de la structure qu’on veut analyser par des coupes
Faire le schéma statique du corps isolé (= modèle de calcul) par
1. Modélisation de la structure
rechercher la fonction principale des éléments d’une structure et les approximer par des éléments connus de la statique.
    Eléments structuraux: Barre, poutre, chaîne, …
    Appuis: Appui à rouleau, articulation, encastrement, …
    Organes de liaison: Articulation, …
2. Introduire les forces et moments
  connus (charges données)
  inconnus (aux coupes  pour chaque liaison coupée on doit introduire une force / un moment)
Calculer les réactions d’appuis et les forces internes en exprimer l’équilibre
1. MODELISATION
2. CALCULER

## Slide 36: Modélisation
Exemple: Portique roulant

## Slide 37
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Isostatique
Igtomic
Pavia2020

## Slide 38
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Igtomic
Pavia2020

## Slide 39
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Hyperstatic

## Slide 40
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Isostatique

## Slide 41
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Igtomic
Pavia2020

## Slide 42
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Igtomic
Pavia2020

## Slide 43
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Igtomic
Pavia2020

## Slide 44
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Igtomic
Pavia2020

## Slide 45
Prêt pour un jeu? Connectez-vous à http://kahoot.com/
Notes: Igtomic
Pavia2020