## Slide 1: Poutres: définitions et équations différentielles d’équilibre
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 2: Objectif du cours
A la fin de ce cours, vous saurez:
Comment est définie la géométrie d’une poutre
Comment déterminer l’isostaticité d’une structure composée de poutres
Quelle est la définition des diagrammes des efforts intérieurs
Quelles sont les équations différentielles qui relient les efforts intérieurs et les charges réparties
Comment utiliser les équations différentielles pour calculer les diagrammes des efforts intérieurs

## Slide 3: Contenu du cours
Définition de la poutre (géométrie, efforts intérieurs)
  Poutre dans l’espace
  Poutre à plan moyen
Structures formées de poutres (isostaticité extérieure et intérieure)
Diagrammes NVM par l’équilibre des fragments
Equations différentielles d’équilibre d’une poutre à plan moyen
Diagrammes NVM par les équations différentielles

## Slide 4: Géométrie d’une poutre
Un élément structurel allongé (2 dimensions plus petites que la 3ième)
Sa géométrie est définie par
  son axe ou «fibre moyenne» (positions des centres des sections )
  sa section droite (figure plane normal à l’axe de la poutre)
Note: La section droite peut varier en grandeur et forme le long de l’axe (variation lente et progressive)
Poutre à section constante: La section droite A reste invariable.
Poutre prismatique: La section droite A reste invariable et l’axe est droit

## Slide 5: Système statique
Une poutre est complètement définie par
  la géométrie de son axe
  une fonction qui décrit la section droite (forme, dimensions, …) en fonction de
    Cette fonction est nécessaire seulement pour calculer les déformations  Statique II
 Le schéma statique d’une poutre se réduit au dessin de l’axe de la poutre.

## Slide 6: Efforts intérieurs d’une poutre
Une poutre bloque tous les déplacements d’un fragment par rapport à l’autre (ex: tronc d’arbre)
Grandeurs cinématique (dans l’espace):
Grandeurs statique (dans l’espace):
s

## Slide 7: Efforts intérieurs d’une poutre dans l’espace
effort normal ou axial
efforts tranchants et
moment de torsion
moments de flexion et (moments fléchissant)
T
My
Mz
Vy
N
Vz

## Slide 8: Efforts intérieurs d’une poutre à plan moyen
Une poutre est à plan moyen si:
  L’axe de la poutre est située dans un plan
  Les forces et couples sont situés dans le même plan
  La forme géométrique de la section droite est symétrique par rapport à ce plan
Les efforts intérieurs d’une poutre à plan moyen:
  Effort normal (selon )
  Effort tranchant (selon )
  Moments de flexion (autour de )

## Slide 9: Signe des efforts intérieurs
Les efforts intérieurs sont positifs s’ils agissent dans le même sens que les axes de coordonnées définis sur la face positive d’une section droite.
Une surface est dite positive () si la normale extérieure à la section droite a le même sens que
y
x
z

## Slide 10: Différents types de poutres isostatiques
Poutres simples
Poutres consoles

## Slide 11: Différents types de poutres isostatiques (suite)
Poutres cantilevers ou poutres Gerber
Portiques à 3 articulations

## Slide 12: Isostaticité
Isostaticité: on arrive à calculer les grandeurs statiques recherchées seulement avec les équations d’équilibre.
On distingue 3 types d’isostaticités:
Isostaticité extérieure: isostaticité des réactions d’appui et forces de liaison
Isostaticité intérieure: isostaticité des efforts intérieurs dans tous les éléments et en toute section
Isostaticité globale: isostaticité extérieure et intérieure (la structure est isostatique globalement si elle est isostatique extérieurement et intérieurement)

## Slide 13: Tester l’isostaticité extérieure et intérieure
Isostaticité extérieure: tester les appuis et liaisons
  Détacher des appuis, couper aux organes de liaison
  Isoler les fragments. Pour chaque liaison coupée, introduire une force ou un moment sur les deux faces de coupe (principe action – réaction)
Isostaticité intérieure
  Après avoir coupé et disloqué la structure à tous les appuis et organes de liaison, une poutre est isostatique intérieurement, si une coupe produit toujours deux fragments séparés (3 inconnus dans le plan, 6 dans l’espace).
Isostatique
Hyperstatique
Isostatique
Hyperstatique

## Slide 14
Est-ce que les structures planes en poutres suivantes sont isostatiques ou hyperstatiques intérieurement et extérieurement? Si la structure est hyperstatique, déterminer aussi le degré d’hyperstaticité.
Extérieurement (appuis) |  |  |  | 
Intérieurement (poutre) |  |  |  | 
Globalement |  |  |  | 
Degré d’hyperstaticité (globalement) |  |  |  | 

## Slide 15: Diagrammes NVM
Les efforts intérieurs d’une poutre varient d’une section à d’autre. On appelle «diagrammes des efforts intérieurs» ou «diagrammes NVM» la représentation graphique des efforts intérieurs le long de l’axe de la poutre
Cas plan
Cas 3D:
Méthodes de calcul possibles:
Equilibre des fragments
Equations différentielles
Calcul rapide des diagrammes NVM

## Slide 16: Calcul des diagrammes NVM par l’équilibre des fragments
Calculer les forces de réaction et les forces de liaison
Couper à une position
Formuler l’équilibre du fragment W1 ou W2
Attention aux charges concentrées (appuis ou forces externes) et aux changements des charges distribuées  différents cas

## Slide 17: Exemple: Calculer les diagrammes NVM d’une poutre simple uniformément chargée par l’équilibre des fragments
p

## Slide 18: Exemple (suite)
p

## Slide 19: Exemple (suite)
M
V
N
p
pL/2
pL/2

## Slide 20: Diagrammes des efforts intérieurs
Les diagrammes de NVM sont dessinés
  par-dessus le schéma statique de la structure
  perpendiculairement à l’axe de chaque poutre
  à une échelle convenable
  avec un signe
  avec une indication des valeurs caractéristiques

## Slide 21: Equations différentielles d’équilibre d’une poutre rectiligne à plan moyen
Equilibre du petit élément avec longueur :

## Slide 22: Equations différentielles d’équilibre d’une poutre rectiligne à plan moyen (suite)

## Slide 23: Equations différentielles d’équilibre d’une poutre rectiligne à plan moyen (suite)

## Slide 24: Equations différentielles d’équilibre d’une poutre rectiligne à plan moyen (suite)

## Slide 25: Exemple 1
Calculer les diagrammes NVM d’une poutre simple uniformément chargée par les équations différentielles d’équilibre
pL/2
pL/2
p
p

## Slide 26: Exemple 1 (suite)
p
p
pL/2
pL/2

## Slide 27: Exemple 2
Calculer les diagrammes NVM d’une poutre Gerber avec une charge concentrée par les équations différentielles d’équilibre

## Slide 28: Exemple 2 (suite)

## Slide 29: Exemple 2 (suite)
M
V
N

## Slide 30: Chapitres à étudier dans le TGC 1
Chapitre 8: Poutres (en entier)
Chapitre 9: Poutres à plan moyen 9.2.1

## Slide 31: Références
Références des illustrations par ordre d’apparition
[1] Rainbow Bridge © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
[2] Icone exercices: Figure © Dukesy68, CC BY-SA 4.0 ; Pont du Golden Gate, CC0 1.0
[3] Exemples de poutres et de sections: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[4] Arbre: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[5] Sections de poutre dans l’espace et dans le plan moyen: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[6] Faces positives et signe: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[7] Exemples de poutres isostatiques: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005

## Slide 32: CdC 1
Exercice 1 (8 points)
Une grue soulève une charge de manière légèrement oblique (figure 1), il s’exerce de ce fait une force F = 200 kN à l’extrémité A de la flèche.
a) Trouver les composantes cartésiennes de la force F.
b) Trouver les composantes du moment que cette force exerce au pied O du mat.

## Slide 33: CdC1

## Slide 34: CdC 1
Exercise 2
Les rectangles de la figure 2a et b s’appuient sur trois barres. Pour chacune des structures en a) et b) :
Déterminer si cette structure est isostatique quant à ses appuis.
Si elle est isostatique, calculer l’effort normal dans les trois barres, mentionner lesquelles de ces trois barres sont comprimées et lesquelles sont tendues.

## Slide 35: CdC 1
Exercise 2

## Slide 36: CdC 1
Exercise 3
Une structure plane en poutres est soumise à une charge uniforme et une charge concentrée (figure 3).
a) Montrer que cette structure est isostatique quant à ses appuis et ses liaisons.
b) Calculer toutes les composantes des réactions d’appui et des forces de liaison.
c) Calculer les forces internes NVM au point D.

## Slide 37: CdC 1
Exercise 3

## Slide 38: CdC1
Présence: 90 / 118 (76%)
Moyenne: 20.6 / 45 (46%)
Notes:
  Note 1: 0 Points
  Note 4: 27 Points
  Note 6: 45 Points

## Slide 40
Fz
Fy
Fx
My
Mz
Mx
Fy
Fz
Fx
Mz
My
Mx
Fx
Fy
Fz
My
Mx
Mz
z
x
y

## Slide 41: Poutres: Définitions et équations différentielles d’équilibre
La direction de l’axe s
Convention sur la direction de l’axe s:
De gauche à droite, de bas en haut
Dans le sens de l’horaire
Eviter, si possible, un changement du sens de l’axe s dans la structure
Indication de la direction de l’axe s:
Avec des flèches indicés le sens de l’axe s
Poutre à plan moyen: Avec une ligne en tirets sur la côté inférieure (l’axe z est toujours vers vous).

## Slide 42: Poutres: Définitions et équations différentielles d’équilibre
Efforts intérieurs d’une poutre dans l’espace
Fx Effort normale N
Fy, Fz Efforts tranchants Vy et Vz
Mx Moment de torsion T
My, Mz Moments de flexion My et Mz (moments fléchissants)
Résultante de l’effort tranchant
Résultante des moments de flexion
Peu utilisées

## Slide 43: Poutres: Diagrammes NVM
Diagramme du moment M:
Utilisant le papillon comme alternative aux signes positif et négatif
Courbure positive: Poutre s’arque vers le bas  fibre inférieure est tendue
Courbure négative: Poutre s’arque vers le haut  fibre supérieure est tendue.
On dessine le diagramme des moments de flexion du côté de la fibre extrême tendue.
Diagramme M:

## Slide 44: Poutres: Diagrammes NVM
Signe |  | 
N | Traction | Compression
V | à partir de N (dans le sens de l‘axe local y, z dehors du plan) | à partir de N
M |  | 
Signes de NVM: Convention de l’ingénieur
V
V
N
N
M
M
s